## Slide 1: 夢想的起點
零組件介紹 & 電腦組裝~~

## Slide 2: 零組件 v.s 周邊
周邊(機殼外)：顯示器、滑鼠、鍵盤、喇叭

## Slide 3: 零組件 v.s 周邊
零組件(機殼內)：CPU、主機板、顯示卡、記憶體、硬碟機、音效卡、電源供應器、光碟機

## Slide 4: 中央處理器 (Central Processing Unit)
CPU在電腦中扮演大腦的角色，負責算術運算、邏輯運算、資源調配和周邊控制。
CPU的速度單位(時脈)：赫茲(Hz)，愈大愈好，夠用就好
MHz(M:106)表示每秒有百萬次的執行週期
GHz(G:109)表示每秒有十億次的執行週期

## Slide 5: 中央處理器 (Central Processing Unit)
多核心：將多個核心電路濃縮在一個CPU晶片中，就像一部電腦裝入了多個CPU一樣，用分工的方式，大幅增加處理速度。
注意：軟體必須要支援，若你選擇的軟體不支援四核心，就像是指揮官並不會將工作分給四個人一樣，可能只能有雙核心的效果，也就是會有兩個核心是沒有用的。

## Slide 6: 中央處理器 (Central Processing Unit)
內頻 = 外頻 x 倍頻
內頻：指CPU核心的工作頻率，單位為GHz，型號上出現的時脈就是指內頻。
外頻：主要反應了CPU與周邊設備的資料傳輸速度，並決定主機板的執行效能。單位為MHz。
倍頻：指CPU內頻與外頻之間的比例關係。
超頻：藉由調整外頻或倍頻，改變內頻，使其效能變強，散熱很重要。

## Slide 7: 主機板 (MotherBoard)
主機板在電腦中扮演五臟六腑和骨幹的角色，負責連接電腦各零組件與周邊設備。
並不是任何主機板都與任意CPU相容，所以在購買前要記得先查清楚!!!

## Slide 8: 顯示卡 (Graphics Card)
顯示卡可表現豐富的色彩、細緻的圖形和3D場景畫面，滿足人們對電腦的視覺需求。
內建顯示卡(內顯)：已內建在主機板晶片組中，3D效能不會太好，但足以應付2D與低階的3D遊戲，對於平常僅有影像處理、文書處理、上網工作的使用者已相當夠用了。
獨立顯示卡(獨顯)：講求畫質的遊戲、影音玩家會加裝的東西，安裝於主機板的顯示卡擴充插槽上。

## Slide 9: 記憶體 (Memory)
記憶體在電腦中是個關鍵角色，當它品質不良時可能造成當機，甚至電腦停擺；它的容量大小及效能表現，也是決定系統整體效能快慢的關鍵。
分為
唯讀記憶體 (Read Only Memory)
隨機存取記憶體 (Random Access Memory)

## Slide 10: 記憶體 (Memory)
RAM：
容量：是記憶體最直接最重要的參數。記憶體的品質與容量大小無關，所以選購時根據需求決定即可。
速度：以奈秒(ns，1ns = 10-9)為單位計算存取速度，愈小代表愈快，約為硬碟的百萬倍速，它的執行速度僅次於CPU
需要用電力來維持「記性」，一旦斷電，資料將消失不見

## Slide 11: 記憶體 (Memory)
頻率：記憶體與CPU資料交換的速度。
頻寬：記憶體每秒可以處理的資料量。
記憶體頻寬 = 頻率 x 傳輸寬度
6400MBytes/sec = 800MHz / 8 x 64bits
(1 byte = 8 bits)

## Slide 12: 硬碟機 (Hard Disk Drive)
硬碟機是電腦的資料倉儲中心，作業系統、應用軟體和文件資料都存在裡面，具有大容量、快速資料存取、容量成本低等優點。
馬達轉速：指硬碟機中的磁盤每分鐘旋轉的圈數或旋轉速度。單位為rpm(rotations per minute)，轉速愈快代表硬碟的傳輸速度愈快、效能愈好、發熱量愈大、價格愈高，目前最普遍的轉速規格是7200rpm。

## Slide 13: 硬碟機 (Hard Disk Drive)
儲存容量：單位為GB(G:109)、TB(T:1012)，要特別注意的是廠商在標示硬碟容量時是用十進位去運算，但裝入電腦後電腦是以二進位計算，也就是廠商以1GB=1000MB 計算，但電腦以1GB=1024MB 計算，常會讓人誤會是偷工減料。

## Slide 14: 電源供應器 (Power Supply)
電源供應器可以提供電腦電力，以「輸出功率」來區分等級。
輸出功率：單位為瓦特(W)。輸出的瓦特數愈高代表供電能力愈強、輸出功率愈大、價格愈高。
在採購時必須考量零組件的「能源功率消耗量」，以判斷該買多少瓦特的電源供應器。將每一項零組件的最大能源功率消耗量加起來，總和一定要小於電源供應器的輸出功率。

## Slide 15: 電腦的天敵
熱
灰塵
潮濕
震動

## Slide 16: 電腦的天敵
熱：電腦運行當中一定會產生熱量，若電腦內部溫度升高，會造成電腦速度變慢，甚至一直當機。為了散熱，環境的溫度要適當，將電腦放置於空氣流通的房間，若真的太熱就和它一起吹電扇吧！
灰塵：灰塵通常是形成電腦各接觸點接觸不良或短路的主因，可以用烤肉刷和電腦清潔專用吸塵器清潔，切記不要拿濕抹布來擦它！

## Slide 17: 電腦的天敵
潮濕：電腦中有很多金屬成分，極易因潮濕而氧化甚至腐蝕，造成接觸不良短路、當機或無法開機。除了調整放置地點外，我們可以用熱去對付它，每天都開機使用電腦，運作時產生的熱是對付潮濕最好的法寶。電腦通常不是用壞的，而是放在那裡放壞的。
震動：震動經常使電腦內外部的各類接線脫落，使電腦無法開機，較嚴重的是使硬碟的磁頭撞擊到磁片表面，造成硬碟實際的損壞。因此在電腦運作中，尤其是硬碟在讀取中，千萬不要搬動電腦。

## Slide 18
認識完了，開始組裝它們吧！
資料來源：
隨意窩-阿咪愛教學

## Slide 19
安裝CPU：
1. 將CPU保護蓋掀開

## Slide 20
防呆缺口 x2

## Slide 21
安裝CPU：
2. 將卡榫對準防呆缺
口輕輕放下

## Slide 22
安裝CPU：
3. 蓋上保護蓋，並扣
上扣環

## Slide 23
安裝記憶體：
1. 對準，往下壓
不要忽略防呆裝置阿!!!

## Slide 24
安裝記憶體：
2. 發出喀拉的一聲

## Slide 25
將主機板安裝置機殼上：
1. 對一下需要上銅柱
的孔，並一一鎖緊
銅柱：用來墊高主機板以絕緣的東西

## Slide 26
將主機板安裝置機殼上：
2. 用螺絲將主機板鎖
在銅柱上

## Slide 27
安裝風扇：
1. 確實上緊四個角的扣
具，並接上電源

## Slide 28
安裝光碟機：
用螺絲鎖上光碟機

## Slide 29
安裝硬碟機：
用螺絲鎖上硬碟機

## Slide 30
安裝顯示卡：
1. 確認是否安裝到底，
並檢查卡榫是否確
實卡住，否則會接
觸不良

## Slide 31
安裝顯示卡：
2. 從外部將螺絲鎖上

## Slide 32
接上硬碟機的SATA線
接上光碟機的IDE排線
接上燈號、POWER、
USB、蜂鳴線等線

## Slide 33
將主機板24Pin與4Pin電源接上
接上光碟IDE、
硬碟SATA的電源
將POWER裝上機殼，並鎖好

## Slide 34
最後，稍微把線整理一下
上側蓋，並鎖上螺絲，完成囉！

## Slide 35
開始動手吧！！！